## ОТЧЕТ * о  результатах измерений проб атмосферного воздуха

## от «_19_»  июля  2017 г.

* Данные показатели, представлены в виде отчета, так как средства измерения, использованные для проведения испытаний, не имеют свидетельств о поверки. Приведенные результаты могут использоваться исключительно в качестве справочной информации.

В соответствии с заданием Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области (вх № 256 от 22.05.2017г.), с  целью разработки программы динамического наблюдения за состоянием экологической обстановки на территории Ленинградской области, организован периодический мониторинг атмосферного воздуха вокруг полигона «Красный Бор».

Специалистами испытательной лаборатории ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль»  03.07.2017 г. был проведен отбор проб атмосферного воздуха в Ленинградской области, территория вокруг полигона "Красный бор".

Точка отбора № 1 – Ленинградская область, около КПП полигона «Красный бор»;

Ш: 59°42′35″, Д: 30°42′01″.

Точка отбора № 2 – Ленинградская область, Красная дорога между д.д. 9 и 15;

Ш: 59°41′29″, Д: 30°40′22″.

Точка отбора № 3 - Ленинградская область, берег р. Тосно, около д. 23, ул Речная;

Ш: 59°42′14″, Д: 30°46′29″.

Отбор проб воздуха производился главным специалистом экспертно-лабораторного отдела ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» Прокопенко Э.Н.

В момент отбора проб  были проведены измерения метеоусловий:

Точка отбора № 1: атмосферное давление – 750,7 мм.рт.ст.; Тº воздуха – 22oC; влажность – 53%;  скорость ветра – штиль

Точка отбора № 2: атмосферное давление – 749,4 мм.рт.ст.; Тº воздуха – 23oC; влажность – 52%;  скорость ветра – штиль

Точка отбора № 3: атмосферное давление – 751,6 мм.рт.ст.; Тº воздуха – 21,3oC; влажность – 56%;  скорость ветра – 1,0 м/с; С/В.

Время доставки проб в лабораторию – 19 час 30 мин.,  03 июля 2017г.

Результаты измерений проб атмосферного воздуха представлены в Таблицах 1 и 2.

Таблица 1

## Результаты измерений проб атмосферного воздуха

| № п/п | Наименование показателя | ПДК населенных мест, максимальная разовая, мг/м3 | Результат измерения газоанализаторами | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Точка 1 | Точка 2 | Точка 3 |  |
|  |  | Концен-трация, мг/м3 | Концен-трация, мг/м3 | Погреш-ность, мг/м3 | Концен-трация, мг/м3 | Погреш-ность, мг/м3 | Концен-трация, мг/м3 | Погреш-ность, мг/м3 |  |
| 1 | Азота диоксид | 0,2 | < 0,08 | - | < 0,08 | - | < 0,08 | - | РЭ «СКАТ» |
| 2 | Азота оксид | 0,4 | < 0,08 | - | < 0,08 | - | < 0,08 | - | РЭ «СКАТ» |
| 3 | Аммиак | 0,2 | < 0,2 | - | < 0,2 | - | < 0,2 | - | РЭ «СКАТ» |
| 4 | Сероводород (дигидросульфид) | 0,008 | < 0,008 | - | < 0,008 | - | < 0,008 | - | РЭ «СКАТ» |
| 5 | Серы диоксид | 0,5 | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - | РЭ «СКАТ» |
| 6 | Углерода оксид | 3,0 | < 3,0 | - | < 3,0 | - | < 3,0 | - | РЭ «СКАТ» |
| 7 | Озон | 0,16 | < 0,03 | - | < 0,03 | - | < 0,03 | - | РЭ «СКАТ» |
| 8 | Диметилбензол (ксилол) | 0,3 | < 0,1 | - | < 0,1 | - | < 0,1 | - | ФР. 1.31.2010.06965 |
| 9 | Метилбензол (толуол) | 0,6 | < 0,3 | - | < 0,3 | - | < 0,3 | - | ФР. 1.31.2010.06965 |
| 10 | Этилбензол | 0,02 | < 0,01 | - | < 0,01 | - | < 0,01 | - | ФР. 1.31.2010.06965 |
| 11 | Бензол | 0,3 | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - | ФР. 1.31.2010.06965 |
| 12 | Фтористый водород | 0,02 | < 0,025 | - | < 0,025 | - | < 0,025 | - | ФР. 1.31.2009.06144 |
| 13 | Хлористый водород | 0,2 | < 0,05 | - | < 0,05 | - | < 0,05 | - | ФР. 1.31.2009.06144 |
| Таблица 2 |
| № п/п | Наименование показателя | ПДК населенных мест, максимальная разовая, мг/м3 | Результаты исследований КХА | НД на методы исследования |
|  |  |  | Точка 1 | Точка 2 | Точка 3 |  |
|  |  | Концен-трация, мг/м3 | Концен-трация, мг/м3 | Погреш-ность, мг/м3 | Концен-трация, мг/м3 | Концен-трация, мг/м3 | Погреш-ность, мг/м3 | Концен-трация, мг/м3 |  |
| 1 | Свинец | 0,001 | < 0,0002 | - | < 0,0002 | - | < 0,0002 | - | ПНД Ф 13.2:3.51-06 |
| 2 | Марганец | 0,01 | < 0,0005 | - | < 0,0005 | - | 0,028 | 0,007 | ПНД Ф 13.2:3.51-06 |
| 3 | Взвешенные вещества (пыль) | 0,5 | < 0,04 | - | < 0,04 | - | < 0,04 | - | ГОСТ 17.2.4.05-83 |
| 4 | Формальдегид | 0,05 | < 0,01 | - | 0,0105 | 0,0019 | 0,0102 | 0,0018 | РД 52.04.823-2015 |
| 5 | Фенол | 0,01 | < 0,004 | - | < 0,004 | - | 0,0089 | 0,0022 | РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5 |
| 6 | Сероуглерод | 0,03 | 0,017 | 0,004 | 0,025 | 0,006 | 0,009 | 0,002 | РД 52.04.796-2014 |
| 7 | Азота диоксид | 0,2 | < 0,021 | - | < 0,021 | - | < 0,021 | - | РД 52.04.792-2014 |
| 8 | Азота оксид | 0,4 | < 0,028 | - | < 0,028 | - | < 0,028 | - | РД 52.04.792-2014 |
| 9 | Аммиак | 0,2 | < 0,02 | - | < 0,02 | - | < 0,02 | - | РД 52.04.791-2014 |
| 10 | Сероводород (дигидросульфид) | 0,008 | < 0,006 | - | < 0,006 | - | < 0,006 | - | РД 52.04.795-2014 |
| 11 | Серы диоксид | 0,5 | < 0,03 | - | < 0,03 | - | < 0,03 | - | РД 52.04.794-2014 |
| 12 | Фтористый водород | 0,02 | < 0,002 | - | < 0,002 | - | < 0,002 | - | РД 52.04.186-89 п.5.2.3.2 |
| 13 | Хлористый водород | 0,2 | < 0,06 | - | < 0,06 | - | < 0,06 | - | РД 52.04.186-89 п.5.2.3.5 |

Руководитель ИЛ			                                                         Парфенова И.В.

24.07.2017 г.